## Slide 1
El diodo (Modelo Shockley)
+
-
Carga Electrón
q
Cte Boltzmann
La corriente de saturación inversa
Concentración de átomos donadores (# átomos pentavalentes por
Concentración de átomos aceptores (# átomos trivalentes por
Concentración de electrons/huecos libres en un material intrínsico (sin c
:movilidad de electrones
:movilidad de huecos
:Campo Aplicado
/V-s
/V-s
:tiempo promedio de recombinación de los pares electron-hueco
p (ánodo)
n (Cátodo)

## Slide 2
El Transistor Bipolar
NPN
PNP
Colector
Emisor
Base
Colector
Emisor
Base
Para que el transistor funcione en la zona lineal:
El diodo que hay entre el colector y la base NO debe conducir
El diodo que hay entre el emisor y la base debe conducir
(NPN)
(PNP)
=100
Diseñe una fuente de corriente de
*recuerde usar rechazo de 

## Slide 3
Investigue y documente en que consiste un espejo de corriente y una fuente de corriente de Widlar
Encuentre el valor de para que sea 1 mA
Encuentre los valores de e si
Usando el valor de obtenido en el punto 2, encuentre el valor de , e si esta vez las tensiones de alimentación pasan de a

## Slide 4
=100

## Slide 5
=100

## Slide 6
=100

## Slide 7
=100
+
-
+
-

## Slide 8
=100
+
-
+
-
+
-
El amplificador diferencial
Amplifica la diferencia entre las dos entradas: y

## Slide 9
El amplificador diferencial
=100
+
-
Amplifica la diferencia entre las dos entradas: y
Si =100

## Slide 10
El amplificador diferencial
+
-
Amplifica la diferencia entre las dos entradas: y

## Slide 11
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
La corriente de saturación inversa
Concentración de átomos donadores (# átomos pentavalentes por
Concentración de átomos aceptores (# átomos trivalentes por
Concentración de electrons/huecos libres en un material intrínsico (sin c
:movilidad de electrones
:movilidad de huecos
:Campo Aplicado
/V-s
/V-s
:tiempo promedio de recombinación de los pares electron-hueco
(NPN)
Carga Electrón
q
Cte Boltzmann

## Slide 12
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
La corriente de saturación inversa
Concentración de átomos donadores (# átomos pentavalentes por
Concentración de átomos aceptores (# átomos trivalentes por
Concentración de electrons/huecos libres en un material intrínsico (sin c
:movilidad de electrones
:movilidad de huecos
:Campo Aplicado
/V-s
/V-s
:tiempo promedio de recombinación de los pares electron-hueco
(NPN)
Proceso de Difusión (Dopado o contaminación)
Solubilidad del solido: Máxima concentración de átomos aceptores o donadores que se pueden disolver en el cristal puro (ej: 2%)
Temperatura de difusión: A mayor temperatura los átomos adquieren mayor energía térmica y por lo tanto mayor velocidad. Mayor velocidad más profundidad dentro del cristal (ej: 800°C a 1200°C)
Tiempo de difusión: Determina la profundidad de la unión
Limpieza de la superficie: Defectos del cristal o contaminantes interfieren seriamente con la uniformidad del proceso de difusión.

## Slide 13
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
La corriente de saturación inversa
Concentración de átomos donadores (# átomos pentavalentes por
Concentración de átomos aceptores (# átomos trivalentes por
Concentración de electrons/huecos libres en un material intrínsico (sin c
:movilidad de electrones
:movilidad de huecos
:Campo Aplicado
/V-s
/V-s
:tiempo promedio de recombinación de los pares electron-hueco
(NPN)
0.55 mA
0.45 mA
Demuestre que:

## Slide 14
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
=?
(NPN)
=100
=80
p
n
n
Colector
Emisor
Base
: Concentración de electrones libres en el Emisor
: Concentración de huecos en la Base

## Slide 15
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
=100
=80
¿Cómo corregir la desviación del voltaje de salida (Offset) producido por el desbalance en el amplificador diferencial?

## Slide 16
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
(NPN)
=100
=80
¿Cómo corregir la desviación del voltaje de salida (Offset) producido por el desbalance en el amplificador diferencial?
Método 1:
Voltaje de Desviación de Entrada
(Input Offset Voltage)
Voltaje que se debe aplicar entre los terminales de entrada del amplificador para garantizar que el voltaje de salida sea 0 V.

## Slide 17
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
=100
=80
¿Cómo corregir la desviación del voltaje de salida (Offset) producido por el desbalance en el amplificador diferencial?
Método 1:
Corriente de Polarización de Entrada
(Input Bias Current)
Promedio de las corrientes de entrada del amplificador para garantizar que el voltaje de salida sea 0 V.

## Slide 18
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
=100
=80
¿Cómo corregir la desviación del voltaje de salida (Offset) producido por el desbalance en el amplificador diferencial?
Método 1:
Corriente de Desviación de Entrada
(Input Offset Current)
Diferencia de las corrientes de entrada del amplificador para garantizar que el voltaje de salida sea 0 V.

## Slide 19
+
-
=100
=80
Al cambiar la temperatura el amplificador se puede volver a desbalancear y es necesario reajustar el valor de
Input Offset Thermal Voltage Drift
Si el amplificador posee un drift de
¿Cuál sería el ajuste que habría que hacer al si la temperatura pasa de a ?

## Slide 20
+
-
=100
=80
Input Offset Aging Voltage Drift
Con el paso del tiempo el amplificador se puede volver a desbalancear () y es necesario reajustar el valor de
¿Cuál sería el ajuste que habría que hacer al luego de 5 años?

## Slide 21
+
-
=100
=80
Supply Voltage Rejection Ratio
Al variar el voltaje de alimentación el amplificador se puede volver a desbalancear y es necesario reajustar el valor de
Algunos fabricantes utilizan como sinónimo el término:
PSRR Power Supply Rejectio Ratio
Si el amplificador posee un SVRR de
¿Cuál sería el ajuste que habría que hacer al si la alimentación pasará de a ?

## Slide 22
El amplificador diferencial desbalanceado
+
-
=100
=80
¿Cómo corregir la desviación del voltaje de salida (Offset) producido por el desbalance en el amplificador diferencial?
Método 2:
Circuito de Anulación de la desviación del Voltaje de Salida
(Offset Nulling)
Algunos amplificadores operacionales traen dos terminales extra para conectar un potenciómetro que permita balancear el amplificador diferencial de forma que el voltaje de salida sea 0. Es importante notar que este ajuste no iguala las corrientes de los colectores.
Offset Null
Offset Null
Demuestre que para balancear el circuito usando un potenciómetro () de

## Slide 23
El Amplificador Operacional
-
+
Entrada no inversora
Entrada inversora
Ganancia en Modo Diferencial
Voltaje en Modo Diferencial
Amplificador diferencial
Amplificador de alta Ganancia
Amplificador de Salida

## Slide 24
+
-
=100
=80
Offset Null
Offset Null
a. Encuentre los siguientes valores para balancear el circuito usando un potenciómetro () de
Práctica para la casa #1

## Slide 25
b. Utilizando las especificaciones del fabricante para cada uno de los circuitos integrados, llene la siguiente tabla (use valores típicos):
Circuito Integrado |  |  |  |  |  | Posee Offset Null? | SVRR PSRR | Variación de si la alimentación varía 5 V
LM 741 |  |  |  |  |  |  |  | 
LF 353 |  |  |  |  |  |  |  | 
LM 311 |  |  |  |  |  |  |  | 
Circuito Integrado |  |  |  |  |  | Posee Offset Null? | SVRR PSRR | 
LM 741 |  |  |  |  |  |  |  | 
LF 353 |  |  |  |  |  |  |  | 
LM 311 |  |  |  |  |  |  |  | 
-
+
c. Para cada uno de los circuitos integrados del punto b, encuentre la relación que debe haber entre y para garantizar que cuando = = 0 se tenga= 0 y encuentre el valor de que cumpla lo anterior si .
*Recuerde que e por definición entran al circuito integrado Tome =

## Slide 26
d. Para el circuito mostrado, demuestre que
,
son iguales
=
=
(NPN)
(PNP)
*Recuerde utilizar el concepto de espejo de corriente donde aplica